FU TEN DUO INDUSTRIAL CORP.

PP/PE 塑膠抽絲機

| 規格表: | 型式 | FTD-55 | FTD-65 | FTD-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 材質 | HDPE or PP |
|  | 產品直徑 | Ø0.15 mm ~ Ø0.40mm |
|  | 押出量 | 15~30kg/hr | 30~60kg/hr | 40~70kg/hr |
| 押出機 | 螺旋軸直徑 | Ø55mm | Ø65mm | Ø75mm |
|  | 螺旋軸長度比 | 24/1 | 24/1 | 28/1 |
|  | 螺旋軸材質 | ALLOY STEEL |
|  | 輸料筒材質 | ALLOY STEEL |
|  | 電熱容量 | 10 KW | 18 KW | 24 KW |
|  | 傳動馬力 | 20 HP | 30 HP | 40 HP |
|  | Hopper Loader | Option | 1 SET | 1 SET |
| 控制箱 | 溫度控制 | 4 ZONES | 5 ZONES | 6 ZONES |
| 冷卻裝置 | 冷卻方式 | 冷卻水槽 |
| 引取裝置 (A) | 型式 | 8 PCS OF ROLLER |
|  | 傳動馬力 | 2 HP | 3 HP | 5 HP |
| 延伸裝置 | 型式 | HOT WATER |
|  | 電熱容量 | 8 KW | 12 KW | 16 KW |
| 引取裝置 (B) | 型式 | 8 PCS OF ROLLER |
|  | 傳動馬力 | 3 HP | 5 HP | 7 1/2 HP |
| 安定裝置 | 型式 | HOT AIR CIRCULATION |
|  | 電熱容量 | 18 KW | 24 KW | 30 KW |
| 引取裝置 (C) | 型式 | 8 PCS OF ROLLER |
|  | 傳動馬力 | 3 HP | 5 HP | 7 1/2 HP |
| 捲取機 | 型式 | DIRECT |
|  | 總錘數 | 84 PCS | 124 PCS | 150 PCS |
|  | 捲取馬力 | 2 HP HYDRAULIC MOTOR |
| 機械尺寸 | LxWxH (M) | 16 x 2 x 2.5 | 17 x 2 x 2.5 | 18 x 2 x 2.5 |

尼龍抽絲製造機

| 其他製品: 塑膠吹袋機 PVC 及異形塑膠軟、硬管製造機 扁絲/扁帶製造機 (編織袋及手工用) PP抽蓆管機及吸管製造機 塑膠浪板機平板機 電線被覆機及鐵線被覆機 塑膠廢料再生製粒機 PP重打包裝帶製造機及輕打包裝帶製造機 9.其他塑膠押出機械製造 |  |  |
| --- | --- | --- |