福田多實業有限公司

FTD-645S, FTD-655S, FTD-665S, FTD-675S自動吹瓶機 (單模頭、單站)

產品說明：

1. 特殊油壓迴路設計，使移模定位準確。

2. 押出機座，採用特殊構造，能配合模具大小，作上升、下降之動作。

3. 螺桿依原料之不同特性，而作特殊設計。

針對各種塑膠特性而設計之吹瓶機，其原料不易氧化，可穩定產品品質，且其模頭清除溢料容易又快速。

適用原料：PVC、PE、PC、K RESIN、EVA...

| 自動吹瓶機 / 單模頭 , 單站 |
| --- |
| BASIC SPECIFICATION | 型號 | FTD-645S | FTD-655S | FTD-665S | FTD-675S |
|  | 使用材質 | PP/PE, PVC | PP/PE, PVC | PP/PE, PVC | PP/PE, PVC |
|  | 產品容量 | cc | 50~1000 | 150~2500 | 500~5000 | 5000~15000 |
|  | 產品直徑 | mm | 20~110 | 30~150, 30~140 | 50~220 | 150~260 |
|  | 產品重量 | g | 10~100, 15~65 | 20~170, 30~110 | 40~280, 45~210 | 40~260 |
|  | 模嘴外徑 | mm | 80, 60 | 100, 80 | 140,120 | 200 |
|  | 空循環 | Sec. | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 |
|  | 最大壓出量 | kg/hr | 22, 25 | 33, 38 | 45, 48 | 70 |
| EXTRUSION SYSTEM | 螺桿直徑 | mm | 45 | 55 | 65 | 75 |
|  | 長徑比 | L/D | 22/1 | 22/1 | 22/1 | 22/1 |
|  | 螺桿迴轉速 | r.p.m | 20~60, 20~50 | 20~60, 20~50 | 20~60, 20~50 | 20~60 |
|  | 傳動馬達 | HP | 10, 15 | 15, 20 | 20, 25 | 25 |
|  | 加熱點數 | Zone | 5, 6 | 5, 6 | 6 | 6 |
|  | 加熱容量 | KW | 6.8, 8.5 | 9.4, 11 | 10, 12 | 20.2 |
| MOULD SYSTEM | 開模行程 | mm | 80~320 | 90~410 | 90~550 | 160~700 |
|  | 閉模力 | Ton | 2.6 | 3.3 | 4.8 | 13.3 |
|  | 最大容模尺寸 | mm | 280x320 | 300x380 | 330x420 | 540x800 |
| HYDRAULIC SYSTEM | 油壓傳動馬達 | HP | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
|  | 空氣壓力 | kg/cm² | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
|  | 空氣壓縮機 | HP | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
|  | 油箱容量 | gallon | 70 | 90 | 110 | 120 |
|  | 總電力 | KW | 18.6, 21 | 27.4, 32.5 | 31.5, 44.5 | 46 |
| PACKING | 機械淨重 | Ton | 2.8 | 3.2 | 4 | 6 |
|  | 機械尺寸 | M | 2.1x1.7x2.3 | 2.5x1.8x2.6 | 2.8x2.0x2.8 | 3.3x2.3x2.6 |
|  | 裝箱尺寸 | M | 2.2x1.8x2.1 | 2.6x1.9x2.4 | 2.9x2.1x2.6 | 3.4x2.3x2.3 |