福田多實業有限公司

FTD-645SL, FTD-655SL, FTD-665SL自動吹瓶機 (單模頭、雙層模)

產品說明：集中市面版操作方便，具備模具生產條件參數記憶，可設密碼保護，可顯示故障點，以利縮短故障排除時間。 本系列機型具備多種功能，以生產不同產品，如：油瓶之視窗線、雙色的玩具 ，及較高級之兩層化妝瓶、洗髮精瓶等。更可依客戶需要而設計製造三層產品之機器。

| 自動吹瓶機 (單模頭、雙層模) |
| --- |
| BASIC SPECIFICATION | 型號 | FTD-645SL | FTD-655SL | FTD-665SL |
|  | 使用材質 | PE/PP | PE/PP | PE/PP |
|  | 產品容量 | cc | 50~1000 | 150~2500 | 500~5000 |
|  | 產品直徑 | mm | 20~110 | 30~150 | 50~220 |
|  | 產品重量 | g | 10~100 | 20~170 | 40~280 |
|  | 模嘴外徑 | mm | 80 | 100 | 140 |
|  | 空循環 | Sec. | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
|  | 最大壓出量 | kg/hr | 22 | 33 | 45 |
| EXTRUSION SYSTEM | 螺桿直徑 | mm | Ø45, Ø25 | Ø55, Ø25 | Ø65, Ø25 |
|  | 長徑比 | L/D | 22/1 | 22/1 | 24/1 |
|  | 螺桿迴轉速 | r.p.m | 20~60 | 20~60 | 20~60 |
|  | 傳動馬達 | HP | 10, 3 | 15, 3 | 20, 3 |
|  | 加熱點數 | Zone | 5, 2 | 5, 2 | 6, 2 |
|  | 加熱容量 | KW | 6, 2.3 | 9.4, 2.3 | 10, 2.3 |
| MOULD SYSTEM | 開模行程 | mm | 90~410 | 90~550 | 160~660 |
|  | 閉模力 | Ton | 3.5 | 4.8 | 12 |
|  | 最大容模尺寸 | mm | 300x380 | 300x420 | 550x540 |
| HYDRAULIC SYSTEM | 油壓傳動馬達 | HP | 7.5 | 7.5 | 10 |
|  | 空氣壓力 | kg/cm² | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
|  | 空氣壓縮機 | HP | 3 | 5 | 5 |
|  | 油箱容量 | Gallon | 70 | 90 | 110 |
|  | 總電力 | KW | 24.3 | 30.7 | 35.2 |
| PACKING | 機械淨重 | Ton | 2.8 | 3.2 | 4.2 |
|  | 機械尺寸 | M | 2.3x1.7x2.3 | 2.7x1.8x2.6 | 3.0x2.1x2.8 |
|  | 裝箱尺寸 | M | 2.4x1.8x2.4 | 2.8x1.9x2.7 | 3.1x2.2x2.9 |

All specification and design are subject to change without notice.