福田多實業有限公司

自動熱料橡膠切胚成形機

Item No.FTD-40CHF

規格:

| 置料倉容量 | 40 公升 |
| --- | --- |
| 主動馬達 | 220Vx3, 60HZ, 25HP |
| 真空幫浦 | 220/380, 3Ø. 60HZ, 0.55KW |
| 推料速度 | 01~15mm/sec. |
| 料倉直徑 | Ø250 mm |
| 擠料壓力 | 2840 PSI |
| 成形胚料重量 | 0.25G~3.0G |
| 成形胚料精準度 | 1.5% |
| 成形胚料尺寸(外徑) | Ø170 mm Max. |
| 切胚速度 (雙刀) | 500 cuts/min Max. |
| 模頭座直徑 | Ø235 mm |
| 溫控系統 | Water tempering unit: 1 set |
| 機械重量 | Approx 4000kg |
| 機械尺寸 (長x寬x高) | 475cmx100cmx240cm |