福田多實業有限公司

冷餵料橡(矽)膠押出機

產品編號 : FTD-ECF-40, 50, 65, 90, 100, 130 & 150

規格:

| Model | ECF-40 | ECF-50 | ECF-65 | ECF-90 | ECF-100 | ECF-130 | ECF-150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺 桿 | 直徑 | Ø40mm | Ø50mm | Ø65mm | Ø90mm | Ø100mm | Ø130mm | Ø150mm |
|  | 有效長:直徑 | 10:1 | 10~12:1 | 10~12:1 | 10~12:1 | 10~12:1 | 10~12:1 | 10~12:1 |
|  | 回轉數 | 0~72 | 0~72 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
|  | 材質 | SNCM-9 | SNCM-9 | SNCM-9 | SNCM-9 | SNCM-9 | SNCM-9 | SNCM-9 |
| 料 管 | 內料管 | SACM1 | SACM1 | SACM1 | SACM1 | SACM1 | SACM1 | SACM1 |
|  | 溫控點 | 2 | 2~3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | 加熱 | 蒸氣 | 蒸氣 | 蒸氣 | 蒸氣 | 蒸氣 | 蒸氣 | 蒸氣 |
|  |  | 溫水 | 溫水 | 溫水 | 溫水 | 溫水 | 溫水 | 溫水 |
|  | 冷卻 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 模頭開放押出量 | 25~40kg/h | 40~60kg/h | 120~180kg/h | 200~300kg/h | 300~480kg/h | 450~750kg/h | 700~1100kg/h |
| 馬達 | 型式 | DC.AC | DC.AC | DC.AC | DC.AC | DC.AC | DC.AC | DC.AC |
|  | 容量 | 3.7KW | 5.5KW | 15KW | 22KW | 37KW | 45KW | 75KW |
| 餵 料 | 供給 | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold | Cold |
|  | 機構 | Feed Roller | Feed Roller | Feed Roller | Feed Roller | Feed Roller | Feed Roller | Feed Roller |
| 機 械 本 體 | 中心高 | 自由 | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
|  | 床面積 | 1500x1500 | 1050x740 | (1020x900) 1590x900 | 1900x1100 | 2200x1100 | 2730x1400 | 3000x1680 |
|  | 重量 | 600kg | 600~800kg | 1.2~1.4ton | 1.8~2ton | 2.2~2.5ton | 3.1~3.4ton | 4.5~5ton |

| 熱料/冷料式橡膠押出機 規格: 3”, 3.5”, 4”, 4.5”, 6”, 8” & 10” | Ø65mm 押出機 |
| --- | --- |