流動噴霧乾燥造粒機

特性:

- 最高性能的乾燥、混合、造粒設備。

- 加熱速度快、熱效率高、乾燥能力特強、溫控精準，可大幅縮短工作時間，節省能源及操作人力。

- 造粒成型率極高，微粉粒流失減至幾近全無。結構堅固，且完全符合製藥、食品、生物科技cGMP、PIC/S之要求。

用途:

- 本機型係三機一體，使用於粉、粒體混合、乾燥、造粒，可分開或同時操作使用。

- 本機適用於中西藥、健康食品、食品、生物科技及化工....等之粉體原料混合、乾燥和各種粉末亦可用本機噴霧添加成份，製作成顆粒狀。

特點:

- 本標準系列機型每次混合、乾燥及噴霧造粒最大產能可達600kg。

- 各機型均可加裝自動出料裝置及整粒裝置。

- 採可調式噴槍，顆粒細度可控制於20~100目之間，細度均勻。

- 噴槍結構經特殊設計，使造粒成型率大幅提高，不致產生結塊及微粉體。

- 本機所有動作均採用氣壓式控制，配合無油式空壓機，壓縮空氣並經過脫臭及脫水處理，能確保空氣品質完全符合製藥、食品、生技cGMP、PIC/S標準。所有重要控制零組件均採用歐、美、日原廠進口品。

- 本機溫度控制採用比例式控制閥，溫控精準可控制在±1°C以內。

- 本機採特殊設計，使加熱溫升快速，乾燥能力特強，大量節省蒸氣消耗及操作時間。

- 本機可應客戶需要，加裝低溫造粒及乾燥系統，最適合於芳香性質之乾燥及造粒。

- 集塵布管採用進口靜電導絨絲布，附有更換裝置，可安全又簡單得更換過濾布管。

- PLC人機介面自動控制，操作方便參數設定簡易。

- 其他特殊功能可另行設計製作。

機種:

A.流動層乾燥噴霧造粒機

(搖動式單濾袋組)

B.流動層乾燥噴霧造粒機

(搖動式雙濾袋組)

C.流動層乾燥噴霧造粒機

(逆洗式濾袋組)

不同機種特點介紹:

以上機種不同的地方，在於集塵部份。最為傳統的機型為搖動式單濾袋組型及逆洗式濾袋組型。業者由於在購機成本考量上，大部分都選用搖動式單濾袋組型。搖動式單濾袋組其缺點在於集塵濾袋須於停機狀態時，才可執行搖動濾袋的動作，此動作可能會影響造粒的品質。搖動式雙濾袋組型就是為了解決此缺點，所研發出來的新機型。不過針對成本的考量上，敝公司建議採購逆洗式濾袋組型，因為濾袋為耗損品，逆洗式濾袋組型所使用的濾袋壽命比起搖動式單濾袋組型及搖動式雙濾袋組型都長很多，所以長時間比較下。採購逆洗式濾袋組型的機型還是比較划算的。

料桶翻轉結構

料桶翻轉裝置與機身結為一體，除了節省料桶於出料時人力的操作。也節省了須附加採購料桶翻轉機的採購成本及廠房空間的使用，是一舉兩得的創新設計。

分風導流板

造粒機簡易流程圖

| 主要規格: |
| --- |
| 機型 | HT-50 | HT-80 | HT-120 | HT-200 | HT-300 | HT-400 |
| 料桶容量 (L) | 110 | 176 | 436 | 696 | 1050 | 1500 |
| 料桶底面積 (m2) | 0.07 | 0.25 | 0.62 | 0.79 | 1.04 | 1.5 |
| 最大 處理量 | 乾燥 (kg) | 50 | 80 | 180 | 300 | 420 | 550 |
|  | 造粒 (kg) | 45 | 75 | 160 | 285 | 395 | 510 |
| 蒸氣消耗量 kg/h(3kg/cm2) | 100 | 150 | 205 | 270 | 360 | 456 |
| 標準加熱量 103kcal/Hr | 50 | 76.5 | 104.6 | 137.7 | 183.6 | 230.5 |
| 熱風溫度 。C | 45~120 | 45~120 | 45~120 | 45~120 | 45~120 | 45~120 |
| 風車馬力 HP | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 |
| 壓縮空氣消耗量 m3/min | 55 | 70 | 90 | 120 | 150 | 185 |
| 顆粒細度 mesh | 20~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 |
| 噴槍數 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 主 機 尺 寸 | 橫寬 mm | 1300 | 1750 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 |
|  | 縱深 mm | 1600 | 2050 | 2400 | 2500 | 2800 | 3050 |
|  | 高度 mm | 2200 | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 4200 |
| 主機重量 kg | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 2700 | 3200 |

人機頁面操作圖提供參考(可依客戶需求作修改)

a.第一頁

b.第二頁

c.第三頁

d.第四頁

e.第五頁

f.第六頁

g.第七頁

h.第八頁

i.第九頁

j.第十頁

k.第十一頁

l.第十二頁

m.第十三頁

n.第十四頁

p.第十五頁

# Text boxes

混    合

濾袋集塵

乾燥混合

濾袋集塵

出    料

關    機

清    洗

噴霧混合

終了鳴笛

送液

篩選

包裝

循環過程

循環過程

濾袋集塵

開    機

送料