噴霧乾燥機

Spray Dryer

適用:

將溶液為糊狀液體的原料直接乾燥成為細粉，如奶粉、肉精粉、碳酸、科學中藥。

原理:

噴霧乾燥機是一種利用熱風連續乾燥裝置，將液體瞬間乾燥成粉末的機器。利用特殊噴嘴或者是高速旋轉圓盤（離心式）將漿料球粒化，並再它表面積增大時，施以連續熱風，使其與熱風接觸後瞬間乾燥。因此噴霧造粒技術應用於對熱敏感的材料也鮮少有變質情形，而且可以省略濃縮、過濾、粉碎、分級、乾燥等繁瑣工程。乾燥成品成球形，所以粉體流動性佳，對食品業來說，其優點為易溶於水；對電子材料、粉末冶金、精密 陶瓷來說，可製造出高密度且一致性的成品。

規格/特點:

- 將溶液、糊狀液的原料直接乾燥成細粉，添加物少。

- 乾燥後不會改變原物料之本質(不適合高溫會變質之原料)。

- 瞬間乾燥，乾燥時間短。

- 風量控制採用變頻器轉速控制。

- 控制系統採PLC人機介面自動控制，操作間單方便容易。

- 使用有機溶劑亦可增購附屬防爆裝置設備，確保操作安全性。

- 對於黏附性質較佳的產品物料，將黏附於乾燥桶桶壁。除了加裝架橋破壞器(空氣鎚)之外，亦可於乾燥桶內加裝內壁刮板，有利於成品的收集。

- 乾燥塔的高速離心物化器傳動設計，有別於一般使用增速機或主軸傳動器來做傳動裝置，本機採用皮帶傳動及附屬冷卻系統。節省維修成本及人員的維護時間，提高產能。

- 熱風溫度:150~250℃(依原料特性作調整)。

- 噴霧乾燥機種規格:蒸發量: 5~450 Kg/hr。

高速離心霧化器

噴霧盤型式

乾燥桶附加刮板型式

機械外觀圖

| 噴霧乾燥機相關規格表 |
| --- |
| 機型 | SH-SD16 | SH-SD22 | SH-SD32 | SH-SD42 | SH-SD50 |
| 水分 蒸發量 | 10kg/hr | 35kg/hr | 100kg/hr | 200kg/hr | 300kg/hr |
| 噴霧型式 | 圓盤式高速離心霧化器 |
| 霧化器 轉速 | 5000~15000 rpm |
| 入風溫度 | 150~250 ℃ |
| 出風溫度 | 80~90 ℃ |
| 蒸汽 消耗量 | 電熱: 30Kw | 110kg/hr | 354kg/hr | 650kg/hr | 1030kg/hr |
| 噴霧塔 直徑(mm) | ψ1600 | ψ2200 | ψ3200 | ψ4200 | ψ5000 |
| 尺寸規格(LxWxH)cm | 230x260 x420 | 420x350 x650 | 850x660 x1050 | 1220x800 x1320 | 1350x950 x1450 |